## Slide 1
[System Expert 현업과제 발표] · [조직] · [발표 일자]
PRE-SILICON · MODEL · PROFILE · OPTIMIZE
실리콘보다 먼저
실리콘이 나오기 전에, HW 구조와 SW를 AI가 함께 최적화하는
Cycle-level 가상 플랫폼 루프
[발표자 이름] · [소속]
[행사명]
CM4 TLM
Performance Profiler
AI Co-Opt
Notes: 템플릿의 표지 레이아웃이 따로 있으면 그쪽을 따르고, 이 장은 제목·부제·배지 문구만 옮긴다.

## Slide 2
1. 과제 배경 — 개발은 이미 실리콘 앞에 와 있다
실리콘 전에 개발하는 것은 이미 당연합니다.
이제는 실리콘 전에 최적화까지 끝내야 합니다
실리콘
TAT ↓ · AI로 개발 속도 ↑
과거
HW 설계
현재
HW 설계
이 과제
HW 설계
SW 개발
최적화 (SW만)
완성
SW는 실리콘 뒤에 시작
HW는 이미 고정
SW 개발 · FPGA/에뮬
최적화 (SW만)
완성
SW는 앞으로 왔지만 보고 바꿔 보는 1회 = 시간~일
관찰 지점마다 프로브 삽입 · 구조 변경마다 재합성 · 장비 공유
가상 플랫폼: HW+SW 최적화 · AI 루프
검증: FPGA · 에뮬 · RTL
완성
HW 구조까지 함께, 1회 = 초 · 하루 수백 번
기존 도구는 그대로 — 역할은 검증
실리콘 이후에 남는 일이 줄어 완성이 앞으로
가로축 = 시간 (개념도)
세로 점선 = 실리콘 시점
»
TAT는 계속 줄고, AI가 개발 속도를 한 번 더 끌어올리는 중
○
FPGA·에뮬레이터도 안을 볼 수는 있지만, 보고 바꾸는 반복이 느리다
✱
대체가 아니라 앞단에 추가되는 옵션 — 여기서 찾은 답은 기존 도구로 검증
Notes: 40초. '실리콘 전에 개발'은 새로운 얘기가 아니라는 것을 먼저 인정하고 시작한다 (심사위원 다수가 FPGA·에뮬레이터·벤더 도구를 안다). 포인트는 '못 본다'가 아니라 '한 번 보고 한 번 바꿔 보는 반복이 시간 단위'라는 것. 세 번째 줄에서 기존 도구가 사라지지 않고 검증 역할로 남는 것을 손으로 짚는다 — 8장 WaveScope가 이 약속을 받는다.

## Slide 3
1. 과제 배경 — 그러려면 빠르면서 cycle을 아는 시뮬레이터가 필요하다
그러려면 빠르면서 cycle을 아는 시뮬레이터가 필요한데,
그 자리가 비어 있었습니다
RTL
cycle-level
C-model
알고리즘
TLM
수 KIPS
앱 동작을 볼 수 없음
HW 특성 없음
성능을 볼 수 없음
수십~수백 배 빠르면서
cycle을 안다
느림
시뮬레이션 속도 → 빠름
정확
HW 없음
시뮬레이터끼리 비교 — FPGA·에뮬레이터는 앞 장 (보고 바꾸는 반복이 느림)
RTL 시뮬레이션
정확하지만 너무 느려 애플리케이션 동작을 제대로 보기 어렵다
C-model
알고리즘만 있고 하드웨어 특성이 없어 성능을 볼 수 없다
TLM 모델
그 사이를 메운다 — SW를 개발하면서 HW 구조까지 바꿔 보고 성능을 본다
Notes: 30초. 앞 장의 '초 단위 반복'을 받아 '그러려면 시뮬레이터가 필요한데'로 시작. FPGA·에뮬레이터는 앞 장에서 정리했으므로 여기서는 시뮬레이터끼리만 비교한다고 한 마디. 그림의 빈 가운데를 가리키며 '여기가 비어 있었고 TLM이 채운다'.

## Slide 4
1. 과제 배경 — TLM 모델이란
신호를 흉내 내지 않고, 트랜잭션에 시간을 붙입니다
RTL · 클럭마다 모든 신호를 계산
clk
HADDR
HWDATA
HREADY
TLM · 트랜잭션 하나 + cycle 숫자
CPU
SRAM
+7 cycle
write(0x2400_0010, data) → 버스 대기 2 + 메모리 5
»
RTL보다 수십~수백 배 빠르다
애플리케이션은 물론 RTOS까지 함께 개발할 수 있는 속도
○
그래도 cycle을 안다
기능만 맞추는 모델과 달리 "얼마나 느린가"에 답함
✱
HW 구조가 파라미터다
TCM·캐시·버스·DMA를 config로 바꿔 실험
◎
안이 전부 보인다
C++ SW 플랫폼 — 프로브·재합성 없이 분석 데이터를 원하는 형태·양으로
Notes: 50초. 왼쪽 그림: 위는 RTL(클럭마다 신호 다 계산), 아래는 TLM(CPU→SRAM 화살표에 +7 cycle 뱃지). 오른쪽 네 줄이 곧 요구사항.

## Slide 5
2. 개발 및 설계 — Cortex-M4 TLM 가상 플랫폼
TLM으로 만든 Cortex-M4 SoC: 빠르고, 정확하고, 간편합니다
빠르다
50배+
RTL 시뮬 대비 (벤치마크) · 실제 워크로드 수백 배 예상
정확하다
99.7%
cycle 정합성, RTL 시뮬 대비
간편하다
JSON 1장
모델을 조립해 SoC 구성
모델링 범위
코어
CM4 3단 인오더 파이프라인, 명령어별 cycle, NVIC, FPU
메모리
TCM, 독립 SRAM 뱅크, Flash wait state·prefetch, I-Cache
버스
AHB 매트릭스, 마스터 간 실제 경합 지연
주변장치
DMA(burst), Timer, 오디오 입력, 센서·액추에이터, MAC 가속기
Notes: 40초. 세 숫자만 말한다. 모델링 범위는 손으로 훑는 정도. gem5/Fast Model 질문: gem5는 Cortex-M 미지원, Fast Model은 LT라 cycle 분석 불가.

## Slide 6
2. 개발 및 설계 — Pre-Silicon Co-Optimization 루프
그래서 하나의 루프가 됩니다: 돌리고, 읽고, 고치고, 다시
사람이 며칠 걸릴 HW·SW 시행착오를 AI가 하루에 수백 번 — 사람은 검토와 승인
돌린다
CM4 가상 플랫폼
config + 펌웨어를 실행하면
프로파일(callgrind)과
파형(FST)이 나온다
읽는다
AI 분석 + 사람 검토
AI는 API로 병목·원인을 읽고
가설을 세운다. 사람은
Performance Profiler로 검토
고친다
SW knob · HW knob
데이터 배치, DMA, 오프로드,
메모리·캐시·버스 파라미터.
소스가 아닌 config를 바꾼다
한 바퀴 수 초~수십 초 · 하루 수백 회
◉
Human-on-the-loop: 5회마다 근거와 함께 보고, HW 변경은 항상 사람이 승인
■
출력이 골든과 한 비트라도 다르면 실험 무효 — 정확도를 깎아 빨라질 수 없다
Notes: 60초. 이 장이 과제의 정의. 점선 되돌이 화살표를 가리키며 '실리콘 없이 HW와 SW를 같이 돌리는 루프'. 아래 두 줄이 신뢰 장치.

## Slide 7
2. 개발 및 설계 — Performance Profiler (Human-on-the-loop)
하나의 프로파일을 AI와 사람이 같이 읽습니다
[스크린샷 또는 30초 자동재생 영상 — Performance Profiler
함수 목록 → 라인 분석 + 점프 화살표 → 어셈블리 → 시나리오 비교]
CM4 가상 플랫폼
실행 1회
callgrind
AI
질의 API
사람
Profiler GUI
summary · stalls
regions · diff
함수 · 줄 · 콜 트리
시나리오 비교
✓
callgrind는 정립된 공개 포맷 — AI도 사람도 새 파서 없이 바로 읽음
◉
AI의 결정을 사람이 같은 데이터로 검토 → human-on-the-loop
★
이번 과제: 다중 시나리오·비교 분석·Call Tree·UI/UX 대규모 개편
Notes: 30초. '시뮬레이터가 callgrind 하나를 내고, AI는 API로, 사람은 GUI로 같은 파일을 본다.' 왼쪽에 30초 무음 자동재생 영상(반복) 권장.

## Slide 8
2. 개발 및 설계 — WaveScope (신규): 기존 도구와의 연결
파형만 있으면 어떤 플랫폼이든 같은 프로파일이 나옵니다
가상 플랫폼
RTL 시뮬레이터
에뮬레이터
FPGA 프로토타입
파형 (clk + PC)
트레이스 IP 불필요
WaveScope
PC 신호 × ELF 디스어셈블리
수 GB 파형 → 약 3분
callgrind · 같은 함수 이름
fir_filter 58,904
memcpy 31,878
dma_wait 15,488
irq_handler 9,134
→ Profiler에서 플랫폼 간
함수별로 나란히 비교
(숫자는 형식 예시)
✓
2장의 약속 — TLM에서 찾은 최적점을 RTL·에뮬레이터 파형으로 검증, 모델 정합성을 루프 안에서 관리
◎
단독으로도 사용 — 설계·시뮬레이터 수정 없이 기존 파형에서 바로 프로파일
Notes: 45초. 이번 과제에서 새로 만든 것. 2장에서 '여기서 찾은 답은 기존 도구로 검증한다'고 했으므로 방어가 아니라 '그 검증을 같은 형식으로 하게 만들었다'로 시작. '왼쪽 네 곳 어디서 나온 파형이든 오른쪽 같은 표가 된다'.

## Slide 9
3. 검증 및 결과 — PoC 구성: Keyword Spotting
PoC: 음성 키워드 인식(KWS)을 세 가지 면적 예산에서 최적화
[아키텍처 그림 자리]
CM4 + TCM · SRAM 뱅크 · Flash · DMA · MAC
AHB 매트릭스 (직접 삽입)
마이크 · 16 kHz · 1초 클립
DMA
20 ms 프레임 수집
MFCC
FFT → 음향 특징
CNN 추론
INT8 · 2.7 M MAC
결과: 12개 키워드 중 하나
yes
no · up · down · left · right · on · off · stop · go · silence · unknown
+ 동시에 1 kHz 제어 루프 ISR (응답 ≤ 20 µs)가 돌아야 함
배치 — 가중치 29 KB + 버퍼가 TCM 16 KB에 다 안 들어감
경합 — DMA와 CNN이 같은 SRAM 뱅크를 다툼
오프로드 — 가속기는 큰 레이어만 이득
Notes: 50초. 오른쪽: '소리가 들어와서 yes라는 답이 나오는 데 몇 cycle 걸리나'가 측정값. 아래 세 칸이 일부러 심은 상충 관계. 면적 예산 3단계(≤170/≤280/≤470), SW 소스 동일.

## Slide 10
3. 검증 및 결과 — PoC 결과
[헤드라인 — 예) 예산 280에서 AI가 고른 HW+SW가 예산 470의 사람 출발점보다 빠름: 면적 −40%, 같은 성능]
추론 cycle ↑
면적 (상대) →
≤170
≤280
≤470
● 사람이 정한 HW + 기본 SW ● AI가 HW·SW 함께 선택 - - 같은 성능, 면적 −__%
[예시 — 실측으로 교체]
면적 예산 | 사람 HW + 기본 SW | AI · SW만 | AI · HW+SW
≤ 170 | [___] M | −__% | −__% · 면적 [___]
≤ 280 | [___] | −__% | −__% · 면적 [___]
≤ 470 | [___] | −__% | −__% · 면적 [___]
AI가 실제로 바꾼 HW (예산 ≤280 예시)
[SRAM 3뱅크 → 2뱅크 · I-cache 4K → 없음
Flash prefetch on · DMA burst 1 → 8]
AI 반복 · 소요
[__]회 · [_]h
사람 대비
[_]일 → [_]h
골든 불일치 폐기
[__] / [__]
신뢰성 — 모든 점은 출력 bit-exact · ISR ≤ 20 µs · overrun 0 통과. 모델 정합성 99.7%, 추론 커널 TFLite와 bit-exact, 실험마다 git rev·config 해시 기록. 예산 안의 HW 구성은 AI가 선택.
Notes: 60초. 회색 점(사람 출발점)→주황 점(AI 도착점) 화살표가 'AI가 HW도 SW도 바꿨다'는 증거. 점선은 헤드라인. 실측 후 그림 교체. 검은 박스의 HW 변경 목록이 co-optimization의 실체.

## Slide 11
4. 기대효과 · 마무리
실리콘을 기다리지 않습니다. 돌리고, 읽고, 고칩니다.
정성적 효과
HW-SW 최적화까지 실리콘 전에 — 기존 FPGA·에뮬 흐름 앞에 추가되는 단계
"왜 느린가"에 근거(프로파일·경합 창)로 답함
HW 결정에 면적 비용이 항상 따라붙음
사람은 검토자로, 반복은 AI로 역할 분리
정량적 효과
탐색 시간 [사람 __일 → AI __시간]
추론 cycle [베이스라인 대비 −__%]
같은 성능에 면적 [−__%]
실험 1회 [__초], 하루 [__]회
교육 · 실무 연계
[교과목: 컴퓨터구조 · 임베디드 · SoC 설계 — 메모리 계층·버스 경합을 실험으로 체득]
[실무: 신규 SoC 펌웨어 선개발, RTL 파형(WaveScope) 교차 검증에 즉시 적용]
[다음: RISC-V·멀티코어, 실제 프로젝트 워크로드 투입]
감사합니다 · Q&A
[발표자 이름] · [이메일]
Notes: 45초. 정량 칸은 PoC 수치로. 교육·실무 칸의 대괄호는 제안 — 실제 교과목명·적용 프로젝트로 교체. 제목 후보: 1. 실리콘보다 먼저 — Cycle-level 가상 플랫폼과 파형 기반 프로파일러 위에서 AI가 도는 HW-SW Co-Optimization 2. 파형에서 최적화까지 — 실리콘을 기다리지 않는 HW·SW 공동 최적화 루프 3. 돌리고, 읽고, 고친다 — Pre-Silicon 성능 분석 툴체인과 AI Co-Optimization 4. Shift-Left, Close the Loop — 실리콘 없이 완성하는 HW-SW 최적화 5. 실리콘 없이 답하는 세 가지 질문: 얼마나 느린가, 왜 느린가, 어떻게 고치는가

## Slide 12
부록 — 요구사항 분석: 기존 수단과의 비교
초 단위 루프에 필요한 것 다섯 가지, 기존 수단은 하나씩 빠져 있습니다
필요한 것 | RTL 시뮬 | FPGA · 에뮬레이터 | 기능(LT) 시뮬 | 이 과제
R1 · SW를 개발할 수 있는 속도 | ✕ 수 KIPS | ○ | ○ | ○ 50배+ vs RTL
R2 · cycle 수준 정확도 | ○ | ○ | ✕ 타이밍 없음 | ○ 99.7%
R3 · 원인을 보여주는 분석 데이터 | △ 파형뿐 | △ 프로브·재합성 필요 | △ | ○ callgrind + 파형
R4 · HW 구조를 바꿔 볼 수 있음 | ✕ RTL 재작성 | ✕ 재합성 수 시간 | △ | ○ config 한 줄
R5 · 반복을 사람 대신 돌릴 수 있음 | – | – | – | ○ AI 루프 + 사람 검토
R1~R4를 한 플랫폼이 동시에 만족해야 R5(자동 최적화 루프)가 가능합니다. FPGA·에뮬레이터는 대체 대상이 아니라 루프 결과의 검증 수단(WaveScope). 공개 도구 참고: gem5는 Cortex-M 미지원, GVSoC는 RISC-V 전용, Arm Fast Model은 기능 수준(LT).
Notes: Q&A 대비용. '왜 기존 도구로 안 되나', '왜 gem5 안 썼나'가 오면 이 장을 띄운다.

## Slide 13
부록 — FPGA · 에뮬레이터 대비 반복 실험 적합성
빠르고 정확한 것만으로는 부족합니다 — 보고 바꾸는 한 바퀴가 초 단위여야 루프가 돕니다
TLM
RTL
시뮬
FPGA
에뮬레이터
모든 이벤트 관측 ·
HW 변경 = config 한 줄
파형 전부 · 그러나 느림 · RTL 수정
FPGA·에뮬: 프로브 · 재합성
신호 수 제한 · 장비 공유
C-model: HW가 없어 축 밖
초 (config)
HW 구조 변경 1회 → 시간~일
관측 비용
없음 ↑
프로브
재합성
관측성
프로브·트레이스 IP를 심고 재합성해야 보임. 신호 수 제한, 스톨 원인은 바로 안 나옴
HW 변경 비용
RTL이 있어야 하고, 구조를 바꾸면 재합성 수 시간. 하루 수백 회 루프에 들어갈 수 없음
가용 시점 · 비용
RTL이 어느 정도 완성된 뒤에야 가능. 장비가 비싸 여러 실험을 동시에 돌리기 어려움
그래서 경쟁이 아니라 연동: 이들의 파형을 WaveScope로 가져와 TLM 결과를 검증
Notes: Q&A용. 'FPGA나 에뮬레이터 쓰면 되지 않나': 빠르고 정확하고 안을 볼 수도 있지만, 관찰 지점을 바꾸거나 HW 구조를 바꾸면 재합성이라 한 바퀴가 시간 단위입니다. 하루 수백 번 도는 루프에는 맞지 않고, 대체가 아니라 앞단 옵션입니다. 그 파형은 WaveScope로 가져와 검증에 씁니다.